СРО №МРИ-0148-2017-3666124117-01

# Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

603  - 18 - ИГИ

Том 2

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2018

# Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

603  - 18 - ИГИ

Том 2

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2018

Содержание тома 2

| Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 603-18-ИГИ-С | Содержание тома 2 | 2 |
| 603-18-ИГИ-СД | Состав отчетной технической документации | 3 |
| 603-18-ИГИ-Т | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий | 4 |
|  | Пояснительная записка | 5-13 |
| Текстовые приложения |
| 603 -18-ИГИ-Т | Приложение А. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий | 14-15 |
|  | Приложение Б. Программа работ по инженерным изысканиям | 16-18 |
|  | Приложение В. Свидетельство о допуске к работам Выписка из реестра СРО. Свидетельства НОПРИЗ | 19-25 |
|  | Приложение Г. Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории. | 26-27 |
|  | Приложение Д. Договор аренды грунтовой лаборатории | 28-29 |
|  | Приложение Е. Договор о выполнении лабораторных и коррозионных исследований грунтов. Поверки приборов ИМ-20, АМ-1083 | 30-34 |
|  | Приложение 1. Таблица нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов | 35 |
|  | Приложение 2. Ведомость физико-механических характеристик грунтов по ИГЭ | 36 |
|  | Приложение 3. Ведомость определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стальным подземным сооружениям в трассовых условиях | 37 |
|  | Приложение 4. Протокол измерений блуждающих токов | 38 |
| Графические приложения |
| 603-18-ИГИ-Г | 1.Карта фактического материала М 1:1000 | Листов 1 | 39 |
|  | 2.Геолого-литологические колонки скважин | Листов 2 | 40-41 |
|  | 3. Инженерно-геологические разрезы | Листов 1 | 42 |

Состав отчетной технической документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603 - 18 - ИГДИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. |  |
| 2 | 603 - 18 - ИГИ | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. |  |

Содержание

| Стр. |
| --- |
| 1. | Введение | 5-7 |
| 2. | Методика работ | 7-8 |
| 2.1 | Рекогносцировочное обследование | 7 |
| 2.2 | Буровые работы и опробование | 7 |
| 2.3 | Лабораторные работы | 8 |
| 3. | Общие сведения о районе работ | 8 |
| 3.1 | Географическое положение | 8 |
| 3.2 | Климат | 8-9 |
| 3.3 | Изученность инженерно-геологических условий | 9 |
| 4. | Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка изысканий | 9-11 |
| 4.1 | Геоморфология | 9 |
| 4.2 | Геологическое строение | 9 |
| 4.3 | Гидрогеологические условия | 10 |
| 4.4 | Свойства грунтов | 10-11 |
| 4.5 | Специфические грунты | 11 |
| 4.6 | Физико-геологические процессы | 11-12 |
| 5. | Выводы и рекомендации | 12-13 |
| 6. | Список литературы | 13-14 |

1.Введение.

# На основании договора №  603 - 18 - ИГИ и согласно техническому заданию, выданному заказчиком, в сентябре 2018 г. были проведены инженерно-геологические изыскания на объекте: «Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134».

Объект строительства – газопровод высокого давления.

Протяженность газопровода – 1,7 км.

Материал трубопровода – полиэтилен ПЭ ГАЗ 100 SDR 11.

Предполагаемая глубина заложения трубопровода – 1,0-1,2 м.

Способ прокладки – траншейный, ННБ.

Категория сложности инженерно-геологических условий участка, согласно табл.Г.1                СП 47.13330.2016 – I (простая). Геотехническая категория сооружений – КС-2.

Целью настоящих инженерно-геологических изысканий являлось изучение инженерно-геологических, гидрогеологических условий участка изысканий и определение физико-механических характеристик слагающих его грунтов, а также распространение, характер и интенсивность проявления физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемого газопровода.

Весь комплекс инженерно-геологических работ выполнен в соответствии с техническим заданием заказчика и СП 47.13330.2016 [12].

Виды и объемы выполненных работ, методика их производства приведены в таблице А.

Таблица А

| Виды работ | Объем работ в натур. выражен. | Методика выполнения. Обозначения гос. стандартов |
| --- | --- | --- |
| Полевые работы |
| Инженерно-геологическая рекогносцировка при хорошей проходимости, км | 2,0 | СП 47.13330.2016 СП 11-105-97 |
| Предварительная разбивка и планово-высотная привязка горных выработок, горная выработка | 8 | СП 11-104-97 РСН 73-88 |
| Механическое ударно-канатное бурение скважин, глубиной до 10м, диаметром до 160 мм, м. | 28,0 | СП 47.13330.2016 СП 11-105-97 |
| Обследование шурфов, шт | 0 | СП 47.13330.2016 СП 11-105-97 |
| Статическое зондирование, точек | 0 | ГОСТ 19912-2012 |
| Отбор монолитов из скважин в интервале до 10 м, монолит | 13 | ГОСТ 12071-2014 |
| Отбор проб нарушенной структуры из скважин в интервале до 10м, шт | 0 | ГОСТ 12071-2014 |
| Отбор проб воды, проба | 0 | ГОСТ 31861-2012 |
| Измерение удельного электрического сопротивления грунта, измерение | 1 | ГОСТ 9.602-2016 |
| Измерение разности потенциалов между двумя точками, измерение | 1 | ГОСТ 9.602-2016 |
| Лабораторные работы |
| Плотность грунта, образец | 13 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-2015 |
| Плотность минеральных частиц, образец | 10 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-2015 |
| Влажность, образец | 10 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-2015 |
| Пластичность, образец | 0 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-2015 |
| Гранулометрический анализ, образец | 10 | ГОСТ 30416-2012 ГОСТ 5180-2015 |
| Потери при прокаливании, образец | 3 | ГОСТ 23740-79 |
| Коррозионная агрессивность грунтов к бетону, анализ | 0 | ГОСТ 26426-85 ГОСТ 26425-85 |
| Химический анализ проб воды | 0 | ГОСТ 33045-2014, ГОСТ 18164-72, ГОСТ 4245-72, ГОСТ Р 52964-2008, ПНД-Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД-Ф 14.1:2.95-97, ПНД-Ф 14.2.99-97 |
| Камеральные работы |
| Обработка результатов полевых и лабораторных исследований грунтов. Составление отчета, отчет. | 1 | ГОСТ 25100-2011 ГОСТ 20522-2012 СП 22.13330.2016 ГОСТ 19912-2012 СП 20.13330.2012 СП 11-105-97(ч.I-III) СП 14.13330.2014 СП 131.13330.2012 СП 28.13330.2012 СП 47.13330.2016 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ Р.21.1101-2013 ГОСТ 21.302-2013 ГОСТ 21.301-2014 ГЭСН 81-02-Пр-2001 |

Состав исполнителей приводится в таблице Б.

Таблица Б

| № п/п | Наименование работ | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение полевых работ | Инженер-геолог | Ремнев Р.С. |
|  | Бурение скважин, отбор проб | Буровой мастер | Сапрыкин С.Н. |
| 2 | Лабораторные работы | Зав.лаборатории | Цаплина Г.И. |
| 3 | Камеральные работы и составление отчета | Инженер-геолог Вед. Геолог Гл.инженер | Ремнев Р.С. Стрелкина О.В. Стрелкин Р.В. |

Перенесение в натуру инженерно-геологических выработок осуществлялась с применением способов: створов, линейных, угловых и комбинированных засечек с использованием плана масштаба 1:1000 согласно [20].

Высотные отметки определялись методом интерполяции согласно таблице 1 [20]. Определение координат выработок производилось с использованием топографического плана масштаба 1:1000 согласно п. 1.10 [20].

Все геологические выработки нанесены на карту фактического материала масштаба 1:1000, подосновой которой является топографический план масштаба 1:1000.

Лабораторные исследования проб грунтов проводились по договору в грунтово – химической лаборатории сектора инженерных изысканий ООО «Проектный Институт «Воронежагропромпроект»» (свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 752.04/33 (приложение Г,Д)).

Определение коррозионной агрессивности грунтов к стали в трассовых условиях, а также определение наличия блуждающих токов в земле, выполнены согласно ГОСТ 9.602-2016. Исполнитель – Ремнев Р.С.

Для определения коррозионной агрессивности грунтов были выполнены электроразведочные работы - измерение удельного электрического сопротивления грунтов (приложения 4,5).

Измерение удельного электрического сопротивления производилось прибором ИС-20 с использованием четырехэлектродной установки АМNВ (Установка Веннера), где АВ – питающая линия, а МN - приемная линия. Расстояние между электродами A, M, N, B принималось одинаковое равное 2,0м.

Наличие блуждающих токов (приложение 6) определялось путём измерения разности потенциалов между двумя точками земли по двум взаимно перпендикулярным направлениям, при разносе измерительных электродов на 100 м.

В качестве приёмных заземлений использовались неполяризующиеся медно-сульфатные электроды. Разность потенциалов измерялась при помощи мультиметра АМ-1083 по схеме земля-земля.

2. Методика проведения работ.

Инженерно-геологические изыскания на участке существующего здания выполнены в соответствии с нормативными документами [1-25] и с учетом технического задания заказчика на производство работ.

2.1 Рекогносцировочное обследование.

Обследование проводилось с целью выявления поверхностных форм проявления современных физико-геологических процессов (оползневых, карстовых и т.п.), способных отрицательно влиять на строительство и эксплуатацию проектируемого газопровода. Рекогносцировка заключалась в осмотре поверхности участка изысканий, а также за его пределами на расстоянии 100м во все стороны от него. Тип рельефа – эрозионно-денудационный. Геодинамические процессы проявляются главным образом в образовании различных морфологических типов микрорельефа. Поверхность участка ровная.  На участках изысканий естественных обнажений и техногенных (карьеры, строительные выработки и др.) не встречены. По опросам местного населения опасных геологических и инженерно-геологических процессов, а также чрезвычайных ситуаций в районе проведения работ не наблюдалось.

2.2 Буровые работы и опробование.

Буровые работы выполнялись с целью литологического расчленения разреза, проведения гидрогеологических наблюдений и отбора проб грунта на лабораторные исследования.

Бурение скважин выполнялось в максимально возможном приближении к контуру проектируемых сооружений с учетом технического задания  и согласно п.8.3, и п.8.4 СП 11-105-97 [18].

Буровые работы и опробование осуществлялись буровой установкой ПБУ, под руководством геолога Ремнева Р.С. Пробурено 17скважин глубиной по 3,0-10,0м. Общий объем бурения составил 83,0 п.м.

Бурение скважин по пылевато-глинистым грунтам производилось ударно-канатным способом укороченными рейсами (не более 0,5м). В процессе бурения велось порейсовое описание грунтов, а также производился отбор проб грунтов для дальнейшего их изучения в лаборатории.

Для производства лабораторных работ из скважин было отобрано 13 монолитов грунтов. Отбор монолитов осуществлялся с использованием лепесткового грунтоноса вдавливаемого типа  ГВ-2 и забивного стакана.

После окончания бурения и отбора проб грунта все скважины были ликвидированы путем засыпки выбуренным грунтом.

2.3 Лабораторные работы.

С целью получения нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов были проведены лабораторные исследования в соответствии с нормативными документами и ГОСТами, указанными в списке используемой литературы.

Лабораторные исследования проб грунтов и воды проводились по договору в грунтово – химической лаборатории сектора инженерных изысканий ООО «Проектный Институт «Воронежагропромпроект»» (свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 752.04/33, договор № 03/Л от 24.01.2018 (приложения Г,Д,Е)).

3.Общие сведения о районе работ.

3.1 Географическое положение.

В географическом отношении участок изысканий расположен в пределах Окско – Донской низменности в центральной части Воронежской области.

В административном отношении участок изысканий находится по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

3.2 Климат.

Район изысканий располагается в атлантико-континентальных областях умеренного пояса. Климат района формируется под влиянием трех основных факторов: радиации, циркуляции и подстилающей поверхности. Климат района умеренно-континентальный, с относительно большой амплитудой годовых, сезонных и суточных температур. Зима продолжительная (110-115 дней), относительно холодная, снежная, лето жаркое. Средняя температура января -6-70С (минимальная -370С), июля +200С (максимальная+410С). Среднегодовое количество осадков 500-600 мм, с относительно равномерным распределением по месяцам, однако зимой и в начале весны осадков выпадает меньше. Расчетная высота снежного покрова - 60 см. Средняя скорость ветра 4 - 5 м/с, наибольшая - 20-23 м/с. Годовое распределение направления ветра - относительно равномерное с незначительным преобладанием западных ветров в зимнее время, северо-западных и юго-восточных, в среднем за год.

Согласно карты климатического районирования разработанной на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (СП 131.13330.2012) район изысканий расположен в климатическом районе IIВ. Снеговой район – III. Ветровой  район – II.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С (по табл.5.1. СП 131.13330.2012)

| Насел. пункт | Месяц | год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Воронеж | -7,5 | -7,2 | -1,4 | 8,2 | 14,9 | 18,4 | 20,1 | 18,9 | 13,1 | 6,5 | -0,1 | -5,2 | 6,6 |

Расчёты нормативной глубины промерзания грунтов.

Расчёты нормативной глубины промерзания для района работ производим по формуле:

В формуле:  - величина, принимаемая равной (м), для суглинков и глин - 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,3; крупнообломочных грунтов - 0,34.

Значение  для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

- безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемый по СП 131.13330.2012 равным - 21,4.

Грунты и нормативная глубина промерзания (dfn), в метрах

| Глины и суглинки | Супеси, песок мелкий и пылеватый | Песок гравелистый, крупный и средний | Крупнообломочный грунт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dfn |  |  | dfn |  |  | dfn |  |  | dfn |
| 0,23 | 21,4 | 1,06 | 0,28 | 21,4 | 1,29 | 0,30 | 21,4 | 1,39 | 0,34 | 21,4 | 1,57 |

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов для района изысканий составляет  –– 1,06м.

3.3 Изученность инженерно-геологических условий.

Материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных на участке ранее, в фондах нет.

4. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка изысканий.

4.1 Геоморфология.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к четвертой надпойменной террасе правого берега реки Битюг.

Тип рельефа – эрозионно-денудационный. Поверхность участка изысканий ровная.

Абсолютные  отметки  поверхности  участков изменяются в пределах 149,35 – 154,05 м.

4.2 Геологическое строение.

В геологическом строении данного участка принимают участие пылевато-глинистые покровно - деллювиальные отложения нижнее-верхнечетвертичног возраста (pr,d I-III).   С поверхности перекрыты почвенно-растительным слоем (pd IV)  современного возраста.

Геологический разрез изучен до глубины  5,0м  и  представлен  следующими  слоями и инженерно- геологическими элементами (сверху-вниз):

Слой 1   Почвенно-растительный слой – чернозем суглинистый  (pd IV).

ИГЭ 1  Суглинок светло - коричневый, полутвердый  (pr,d I-III).

4.3 Гидрогеологические условия.

Подземные воды в период изысканий вскрыты скв.№ 6-8 на глубине 2,3 – 2,6м (абс.отметка 147,70м). Вода заполняет поры и трещины в суглинках полутвердых (ИГЭ 1). Водоупор до глубины 5,0м скважинами не вскрыт.

Подземные воды – безнапорные. Форма залегания – грунтовый поток, вид по происхождению – инфильтрационный, вид по условиям залегания и характеру вмещающих пород – порово-пластовый. Уровневый режим подземных вод – междуречный.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка четвертичного водоносного горизонта происходит в виде родников в тальвегах балок и оврагов.

В неблагоприятные периоды года (снеготаяние и обильное выпадение осадков) возможно поднятие уровня подземных вод на 1,0м выше уровня, установившегося на момент изысканий.

4.4 Свойства грунтов.

В литолого-стратиграфическом разрезе участка с учётом генезиса и физико-механических свойств грунтов, до глубины 5,0 м выделен 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ) и слой № 1 (выделен как неотъемлемая литологическая разность, но не как инженерно-геологический элемент способный быть основанием трассы), нумерация которых приводится ниже в стратиграфической последовательности (сверху вниз):

НИЖНЕ - ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (Q I - III)

Покровно - деллювиальные образования (pr,d I-III)

ИГЭ 1 Суглинок светло - коричневый, полутвердый, в скважинах № 6-8

с глубины 2,3 – 2,6 обводненный по трещинам (pr,d I-III).

Вскрыт всеми скважинами на глубине 0,4 – 0,6м.

Вскрытая мощность 2,5 – 4,4м.

Нормативные и расчётные значения основных физико-механических характеристик по всем выделенным  ИГЭ  приведены  в сводной таблице № 1 и действительны для непромороженных грунтов при условии сохранения их природной структуры и влажности.

Геологическое строение и литологические особенности грунтов показаны на инженерно-геологических разрезах и геологических колонках скважин.

4.5 Специфические грунты.

Специфические грунты, на изучаемом участке изысканий, не встречены.

4.6 Физико-геологические процессы.

1. Территория участка изысканий имеет устойчивое состояние, проявления опасных физико-геологических процессов (оползневых явлений, проседание грунта и т.п.) в районе участка изысканий, не выявлено.

2. Поверхностные проявления карста на дневной поверхности (воронки, впадины, провалы) в пределах участка изысканий отсутствуют.

3. При разработке проектов планировки необходимо учитывать и сохранять естественный рельеф местности для минимального нарушения естественного стока поверхностных и талых вод.

4. Инженерная защита территории от склоновых процессов (в том числе временные мероприятия на период строительства) не требуется.

5. По степени морозного пучения суглинки  ИГЭ 1  –  слабопучинистые.

6.  Согласно приложения И СП 11-105-97 ч.II участок проектируемой трассы газопровода, расположенный в районе ПК13+20 – ПК 17 (скв.№ 6 - 8) является подтопленным в естественных условиях (категория I – А).  Остальная часть участка изысканий   является неподтопляемой в  силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин (подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем – категория III – A).

7. Сейсмичность участка строительства по карте ОСР-2015-А – 5 баллов, согласно СП 14.13330.2014 (изм.1). Грунты исследуемого участка не оказывают влияния на сейсмичность площадки строительства.

5.Выводы и рекомендации.

1. Выполненные инженерно-геологические изыскания по основным техническим показателям и по результатам контроля и приема работ удовлетворяют требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011 и техническому заданию.

2. Целью настоящих инженерно-геологических изысканий являлось изучение инженерно-геологических, гидрогеологических условий участка изысканий и определение физико-механических характеристик слагающих его грунтов, а также распространение, характер и интенсивность проявления физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на эксплуатацию проектируемого газопровода.

3. Категория сложности инженерно-геологических условий участка, согласно табл.Г.1   СП 47.13330.2016 – I (простая). Геотехническая категория сооружения – КС-2.

4.Толща грунтов, изученная буровыми скважинами до глубины 5,0 м,  является однородной, в ее пределах выделяется 1 слой и 1 инженерно-геологический элемент:

Слой 1   Почвенно-растительный слой – чернозем суглинистый  (pd IV).

ИГЭ 1  Суглинок светло - коричневый, полутвердый  (pr,d I-III).

5.  Подземные воды в период изысканий вскрыты скв.№ 6-8 на глубине 2,3 – 2,6м (абс.отметка 147,70м). Вода заполняет поры и трещины в суглинках полутвердых (ИГЭ 1). Водоупор до глубины 5,0м скважинами не вскрыт.

Подземные воды – безнапорные. Форма залегания – грунтовый поток, вид по происхождению – инфильтрационный, вид по условиям залегания и характеру вмещающих пород – порово-пластовый. Уровневый режим подземных вод – междуречный.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка четвертичного водоносного горизонта происходит в виде родников в тальвегах балок и оврагов.

В неблагоприятные периоды года (снеготаяние и обильное выпадение осадков) возможно поднятие уровня подземных вод на 1,0м выше уровня, установившегося на момент изысканий.

6.  Согласно приложения И СП 11-105-97 ч.II участок проектируемой трассы газопровода, расположенный в районе ПК13+20 – ПК 17 (скв.№ 6 - 8) является подтопленным в естественных условиях (категория I – А).  Остальная часть участка изысканий   является неподтопляемой в  силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин (подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем – категория III – A).

7. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов для района изысканий составляет  –– 1,06м.

8. По степени морозного пучения суглинки  ИГЭ 1  –  слабопучинистые.

9. Специфические грунты, на изучаемом участке изысканий, не встречены.

10. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали в месте врезки, до глубины        2,0 м – высокая. Блуждающие токи не обнаружены.

11. Территория участка изысканий имеет устойчивое состояние, проявления опасных физико-геологических процессов (оползневых явлений, проседание грунта, карстовых воронок и т.п.) в районе участка изысканий, не выявлено.

12. Сейсмичность участка строительства по карте ОСР-2015-А – 5 баллов, согласно СП 14.13330.2014 (изм.1). Грунты исследуемого участка не оказывают влияния  на сейсмичность площадки строительства.

13. Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий разработан в соответствии с техническим заданием и требованиям Федерального закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

6. Список литературы.

1. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

2. ГОСТ 12071-2014	Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.

3. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

4. ГОСТ 5180-2015  	Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик.

5. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

6. ГОСТ 12248-2010	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

7. ГОСТ 20522-2012  Грунты. Метод статистической обработки результатов определения характеристик.

8. ГОСТ 9.602- 2016	Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

9. ГОСТ 19912-2012   Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

10. ГОСТ 20276-2012  Методы полевого определения характеристик деформируемости.

11. ГОСТ 21.302-2013  Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

12. СП 47.13330.2016   Инженерно-геологические изыскания для строительства.    Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

13. СП 116.13330.2012   Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных                        геологических процессов.

14.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

15.  СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.

16. СП 14.13330.2014 (изм.1)   Строительство в сейсмических районах.

17. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

18. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства (часть I-III).

19. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.

20. РСН 73-88  Технические требования к производству геодезических работ по  перенесению в натуру и привязки точек наблюдения при инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканиях.

21. ВСН 162-69  Инструкция на тампонаж разведочных и стационарных скважин, пробуренных в процессе проведения инженерно-геологических изысканий метрополитенов и горных тоннелей.

22. РСН 51-84  Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов.

23. РСН 74-88  Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ.

24. «Правилами безопасности при геологоразведочных работах», 1991г.

25. «Инструкцией по охране труда при производстве буровых работ».

Приложение А.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Тандем-Сервис»                                               __________________________________

______________ Олейник М.В.                                                   ____________________________________

«____»_____________ 2018г                                                                «____»_____________ 2018г

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических изысканий

1. Наименование  объекта: «Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134».

2. Идентификационные сведения об объекте: см.форма 2.

3. Вид строительства:  новое строительство.

4. Цель изысканий:  изучение инженерно-геологических условий для строительства сооружений и определение физико-механических характеристик грунтов, гидрогеологических условий участка.

5. Сведения об этапе работ, сроках проектирования и строительства: в одну очередь, проектная документация, сдача проектной документации и окончание строительства  -  согласно договору.

6. Данные о местоположении и границах участка (площадки, трассы) строительства:

Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

7. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду: объект строительства не оказывает воздействия на природную среду. Категория сложности природных условий – простая.

8. Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений: см. форма 2.

9. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий: определить агрессивность по отношению к стали, наличие блуждающих токов в местах врезки.

10. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания: СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 22.13330.2016, ГОСТ 25100-2011

11. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик: согласно СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 22.13330.2016,ГОСТ 25100-2011, СП 50-101-2004 и др. действующими нормативными документами.

12. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий: отсутствуют.

13. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий:                         не требуется.

14. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок и форма представления изыскательской продукции заказчику):  предоставить отчет об инженерно-геологических изысканиях с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105.95 в 2-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в сроки указанные в договоре.

15. Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона, эл. адрес  ответственного представителя: ____________________

______________________________________________________________________________________

16. Требование о составлении и предоставлении в составе договорной документации программы инженерных изысканий на согласование заказчику: согласование требуется.

17. Приложения к техническому заданию: программа изысканий

Примечание: Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком

Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений                               Форма 2

| № п/п | Вид и назначение проектируемого здания и сооружения, № по генплану (экспликации) | Конструктивные особенности | Этажность | Намечаемый тип фундамента: (ленточный, плита, свайный) | Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай от поверхности земли | Предполага-емые нагрузки на грунты кг/см2 | Чувстви- тельность к неравно-мерным осадкам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Габариты (длина, ширина, высота), м | Наличие мокрых технологических процессов | Нагрузка на фундамент: (на одну опору), (на 1 п.м.), (на свайное поле), (на 1м2 плиты) | Наличие подвалов, приямков, их глубина и назначение | Наличие динамичес-ких нагрузок | Условия эксплуа-тации зданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газопровод - ввод | Полиэтилен | - | - | 1,0 – 1,2 | до 0,1 кг/см2 | - |
|  |  | 1,7км | - | - | - | нет | II уровень |

Приложение Б.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                          СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Тандем-Сервис»                                               __________________________________

______________ Олейник М.В.                                                   ____________________________________

«____»_____________ 2018г                                                                «____»_____________ 2018г

Программа

инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации.

1.Общие сведения.

1.1 Наименование объекта: «Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134».

1.2 Данные о местоположении:  Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134.

1.3 Идентификационные сведения об объекте: газопровод  - ввод.

1.4  Цель изысканий:  изучение инженерно-геологических условий для строительства сооружений  и

определение физико-механических характеристик грунтов, гидрогеологических условий участка.

1.5  Краткая характеристика природных условий района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий: категория сложности инженерно-геологических условий-I.

Геотехническая категория сооружения – КС-2.

1.6 Сведения о застройщике (техническом заказчике) и исполнителе работ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ – ООО «Тандем - Сервис».

2.Оценка изученности территории.

2.1 Результаты анализа степени изученности природных условий; оценка возможности использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности: архивные и фондовые материалы отсутствуют.

2.2 Исходные данные и материалы, представленные застройщиком (техническим заказчиком):

топографический план М 1:1000.

3.Краткая физико – географическая характеристика района работ.

В административном отношении участок проведения инженерно-геологических изысканий находится в северо-западной части Воронежской области.

Воронежская область расположена на юго-западе Европейской части России, ее протяженность составляет с севера на юг 277.5 км, с запада на восток - 352 км и занимает площадь 52.4 тыс.км2. Область входит в состав Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧР).

В состав Воронежской области входят 32 административных района, 7 городов областного и 8 районного подчинения, а также 22 поселка городского типа. Городское население составляет более 60% от всего населения территории Воронежской области.

Численность постоянного населения области на начало 2006 года составила 2млн. 312,9 тысячи человек, в г. Воронеже проживает более 900 тыс. человек.

Воронежская область является индустриально-аграрной, где на долю сельского хозяйства приходится 88,5 % территории.

Главными реками являются р. Дон и ее крупный левый приток – р. Воронеж. В пределах

территории протекают притоки р. Дон: рр. Девица, Потудань, Тихая Сосна. Реки района по

водному режиму, источникам питания и характеру долин являются типичными для полосы

умеренно-континентального климата территории Средне-Русской равнины.

4.Состав и виды работ, организация их выполнения.

4.1 Инженерно-геологические изыскания осуществляются с целью отбора образцов, изучения их состава, состояния и свойств, а так же проб подземных вод для химического анализа, определения глубины залегания уровня подземных вод.  Применяется шнековое бурение короткими проходками, диаметром 146мм. Бурение таким способом обеспечивает получение необходимых и достаточных данных для выполнения инженерно-геологических изысканий на данном объекте. Бурение скважин производится механическим способом, в местах труднодоступных для проезда буровой техники – ручным способом. Отбор монолитов производится вдавливающим грунтоносом. Из каждого и.г.э. отбирается не менее 10 монолитов.

4.2. Объем работ:

-Рекогносцировочное обследование: по трассе газопровода – 1,5 км.

-Топографическая привязка скважин – 13 шт.

- Буровые работы.

Общее количество буровых скважин по проектируемому объекту, согласно табл. 8.1 СП 11-105-97 (ч.1), составит 8скважин, глубиной  3,0-5,0м, общим объемом  28,0 п.м.

- Опробование грунтов.

Пробы отбираются из каждой литологической разности грунта. На каждый инженерно-геологический элемент должно быть отобрано минимум 10 проб ненарушенной структуры.

При наличии подземных вод отобрать пробы воды.

- Лабораторные исследования.

Определить физические свойства грунтов – не менее 10 анализов на каждый ИГЭ.

Определить (при наличии) коррозионную агрессивность подземных вод к стали.

Все работы выполнить на поверенных лабораторных приборах в соответствии с действующими нормами и правилами. Лабораторные исследования выполняются в грунтово – химической лаборатории сектора инженерных изысканий ООО «Проектный Институт «Воронежагропромпроект»» (свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 752.04/33).

- Камеральные работы.

Обработку полевых и лабораторных материалов выполнять согласно СП 47.13330.2016,

СП 22.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ 25100-2011,

ГОСТ 20522-2012,  ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105.95, ГОСТ 9.602-2016 и  других действующих

нормативных документов, указанных в списке используемой литературы.

5.Особые условия.

5.1 Применение нестандартизированных технологий (методов), необходимости выполнения научно-исследовательских работ, научного сопровождения инженерных изысканий не требуется.

6.Контроль качества и приемка работ.

6.1 Контроль качества, оформление результатов полевого и камерального контроля и приемки работ осуществлять согласно должностным инструкциям отдела изысканий.

6.2 Все работы выполнить на поверенных лабораторных приборах в соответствии с действующими нормами и правилами.

7.Используемые нормативные документы.

1. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

2. ГОСТ 12071-2014	Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.

3. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

4. ГОСТ 5180-2015  	Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик.

5. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

6. ГОСТ 12248-2010	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

7. ГОСТ 20522-2012  Грунты. Метод статистической обработки результатов определения характеристик.

8. ГОСТ 9.602- 2016	Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

9. ГОСТ 19912-2012   Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

10. ГОСТ 20276-2012  Методы полевого определения характеристик деформируемости.

11. ГОСТ 21.302-2013  Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

12. СП 47.13330.2016   Инженерно-геологические изыскания для строительства.    Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

13. СП 22.13330.2016   Основания зданий и сооружений.

14. СП 116.13330.2012   Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных                        геологических процессов.

15.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

16.  СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.

17. СП 14.13330.2014 (изм.1)   Строительство в сейсмических районах.

18. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

19. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства (часть I-III).

20. СП 50-101-2004  Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

22. «Правилами безопасности при геологоразведочных работах», 1991г.

24. «Инструкцией по охране труда при производстве буровых работ».

8.Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ.

8.1. Все виды работ производить с соблюдением требований соответствующих действующих нормативных документов и правил по технике безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 (часть 1) и СНиП 12-04-2002 (часть 2).

9. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления.

9.1.По результатам изысканий предоставить отчет об инженерно-геологических изысканиях  в 2-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в сроки указанные в договоре.

10.Приложения

10.1 Техническое задание.

Программу составил: _____________ Стрелкин Р.В.

Приложение В.

Приложение Г.

Приложение Д.

Приложение Е.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 14-2018

г. Воронеж                                                                                 «12» марта  2018 г.

ООО «Тандем-Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Олейник М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и   ООО «ПромИзыскания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ревякиной О.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги, на следующих объектах:

1.«Газопровод – ввод для газоснабжения тепличного комплекса по адресу: Воронежская область, Бобровский район, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400030:134».

  - Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

- лабораторные исследования состава и физико-механических свойств грунтов;

2) определение коррозионной агрессивности грунтов к стали, определение наличия блуждающих токов.

  - Качество оказываемых услуг соответствует государственным стандартам.

2.Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель имеет право: самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2. Исполнитель обязуется:

-провести испытания образцов соответствии с действующими нормативными документами;

-выдать «Заказчику» результаты испытаний, в виде таблиц и графиков;

-оказать услуги в объеме и сроки, определенные настоящим Договором.

2.3 Заказчик имеет право: проверять ход и качество оказываемой Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленными настоящим договором.

3.Стоимость услуг

  - Стоимость выполненных работ по данному договору оплачивается согласно выставленному счету в соответствии с расценками стоимости работ «Исполнителя», согласно выставленным счетам.

4.Условия оплаты

  - Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

  - Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней после окончания работ и подписания сторонами акта выполненных работ.